Фрезерные станки с ЧПУ

Выполняемые работы

- фрезерование 2D-3D;

- сверление;

- гравировальные работы;

- производство печатных плат;

- 3D сканирование и тд.

Отличительные особенности:

Отличительные особенности:

Низкая цена

Немецкое качество - сделано в Германии

Удобство в перевозке и быстрая сборка

Программное обеспечение на русском языке

Обрабатываемые материлы

Дерево,  ДСП, МДФ        Пластики			Камень		Стекло

Cерия -850 KT

Технические характеристики:

Перемещение инструмента по оси “X”, мм	815

Перемещение инструмента по оси “Y”, мм	540

Перемещение инструмента по оси “Z”, мм	125

Рабочая поверхность стола Д х Ш, мм	1000x640

Скорость позиционирования, мм в секунду	40

Высота под мостом в мм	205

Точность перемещения инструмента, мм	0,2

Габаритные размеры станка без упаковки, мм	1500х810х500

Масса станка без приспособлений, кг	75

Конструкция станка:

Структура закрытого типа

Закаленные, шлифованные направляющие

представляют собой рельс с профилем

сложной формы с двумя или четырьмя

канавками, исполняющих роль дорожек

качения, и установленные на нем один или

несколько линейных подшипников (или

“кареток”, как их еще называют).

Тип привода

Винтовая пара

Шаговые моторы

За перемещение по осям Х, Y, Z отвечают

3 независимых 2- фазных биполярных шаговых

двигателя фирмы “SANYO” Япония. Шаг

составляет 1,8 град. Индивидуальный привод

перемещения портала, суппорта и шпинделя

по осям обеспечивает высокую точность

перемещения (до 0,015 мм)

Базовая комплектация:

- Фрезерно-копировальный станок с ЧПУ;

- Блок управления;

- Алюминиевый рабочий стол;

- Подставка под станок;

- Фрезерный мотор KRESS 220 B 1050 Вт;

- Щуп для определения позиции инструмента;

- Программное обеспечение СAD/CАМ;

- Система подключения аспирации;

- Пуско-наладочные работы

Дополнительная комплектация:

Лазерное устройство 3D сканирования;

- Мех. устройство 3D сканирования;

- Ротационный стол

- Вакуумный стол

- Система охлаждения

- Системы аспирации

- Усиленный мотор  с инвертором

- Напольные шкафы для защиты от пыли

- Элементы для крепления заготовок